# S.A.P. S.r.l.

Uffici :	Via Monte Santo 18

21015 LONATE POZZOLO -VA -

Telefono  0331- 241066-667637

Fax :  0331 - 241964

e.mail mail@sapservizi.it

SERVIZIO NEVE ANNO 2017  - 2018

CAPITOLATO D’APPALTO

# OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere necessarie per Io sgombero della neve e lo spargimento del sale presso le strade, piazze e parcheggi del Comune di Lonate Pozzolo e del Comune di Ferno  delle relative  Frazioni (S. Antonino, Tornavento e San Macario.

# DESCRIZIONE DELLE OPERE – SGOMBERO NEVE

Il servizio di sgombero neve dovrà essere effettuato con lame spartineve private  montate anteriormente ai mezzi meccanici utilizzati dall’appaltatore. La neve dovrà essere accatastata sulla banchina o sul marciapiede lasciando perfettamente pulita e sgombera la sede stradale anche in corrispondenza degli incroci, delle piazze e dei parcheggi esistenti in fregio alle pubbliche vie. Il servizio sgombero neve dovrà essere svolto in modo da rendere il piano viabile completamente percorribile e libero dalla neve per tutta la larghezza della carreggiata, coincidente con la larghezza del piano viabile.

La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione il mezzo trainante costituito da trattrice, escavatore o comunque mezzo adatto ad effettuare lo sgombero della neve per ogni conformazione planimetrica della sede stradale e la relativa lama sgombraneve; le spese necessarie per la predisposizione dei mezzi all’uso delle lame saranno a carico della ditta appaltatrice.

Il corrispettivo che verrà corrisposto per ogni giro comprende il costo complessivo per sgombero di tutte le strade comunali e spazi pubblici inclusi nella zona assegnata; in caso di lavori extra il corrispettivo verrà calcolato sulla base dei prezzi unitari esposti nel contratto.

Alla ditta appaltatrice del servizio verrà garantita una indennità per impegno mezzi, da corrispondere sia in caso di intervento che in caso di mancata chiamata.

L‘appaltatore, in relazione alle condizioni atmosferiche, dovrà rendersi reperibile al recapito telefonico pattuito ed approntare preventivamente il mezzo meccanico per l’intervento.

Si specificano di seguito le modalità operative da rispettare:

- attendere comunicazione scritta (mail o messaggio) da SAP per l’inizio delle operazioni di sgombero neve;

- Il servizio dovrà avere comunque inizio in qualunque ora diurna o notturna e quali che siano le condizioni atmosferiche quando lo strato nevoso avrà raggiunto lo spessore di 6/7 cm (eventualmente  anche senza ordine da parte di SAP)

- avvisare al termine del giro e attendere autorizzazione per riprendere;

- consegnare buono di lavoro entro la giornata successiva per accettazione di SAP e del Comune;

- non eseguire giri parziali se non a fronte di richiesta da parte di SAP;

- intervenire esclusivamente su richiesta di personale e/o addetti SAP;

- il numero massimo di giri ammissibili in un giorno è pari a 4.

- al passaggio della lama la strada deve essere sgombra da neve, senza lasciare un crostone di neve pressata sulla carreggiata

# DESCRIZIONE DELLE OPERE - SERVIZIO SPARGISALE

Il servizio spargisale dovrà essere svolto in modo da garantire la sicurezza e la transitabilità delle strade spargendo un’adeguata quantità di sale , il cui costo è a carico della ditta appaltatrice, su tutta l’ampiezza del piano viabile.

Il servizio avrà inizio in qualunque ora diurna o notturna non appena SAP ne riscontri la necessità.

# UTILIZZO DELLE LAME SPARTINEVE

E’ fatto divieto alle ditte appaltatrici di utilizzare l’attrezzatura spartineve (lama) o per lo spargimento del sale,  durante il servizio sulle pubbliche vie, presso proprietà e strade private.

# MODALITA’ DI PAGAMENTO

La ditta appaltatrice dovrà fornire a SAP i seguenti documenti, obbligatori per il perfezionamento formale del contratto:

      - DURC ;

      - Visura camerale ;

      - Dichiarazione organico medio ;

      - Elenco degli addetti dell’azienda eventualmente da impegnare nei lavori di cui all’appalto ;

      - Copia delle assicurazioni RC di tutti mezzi che verranno utilizzati per il servizio.

Per ogni zona individuata nelle planimetrie che fanno parte integrante del presente Capitolato sarà fissato un compenso forfettario per l'approntamento del mezzo meccanico e per l’impegno di reperibilità in qualunque ora del giorno o della notte, sia per i giorni feriali che per i giorni festivi di qualunque tipo.

Detto compenso forfettario sarà versato da SAP alla Ditta Appaltatrice, dopo regolare fatturazione, al termine della stagione invernale (15 aprile).

Le fatture dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile; in difetto si intenderà che la Ditta rinuncia a qualsiasi compenso in merito al servizio in questione.

Oltre al predetto compenso per reperibilità sarà fissato un compenso forfettario per ogni intervento eseguito conformemente al  precedente Articolo 2 nella zona assegnata.

Eventuali opere in economia non saranno liquidate se non espressamente ordinate o autorizzate di volta in volta.  Tali eventuali economie saranno liquidate sulla base delle tariffe orarie fissate nell’ordine e a fronte di regolari bolle presentate giornalmente all'Ufficio SAP, in difetto non sarà riconosciuto alcun compenso.

# Tempi di esecuzione dei servizi

L’esecuzione del servizio di sgombero della neve e spargimento del sale dovrà essere garantito tempestivamente in accordo a quanto stabilito all’Articolo 2 e comunque entro 30 minuti dalla eventuale chiamata telefonica o messaggio.

Pertanto si suggerisce che l’azienda appaltatrice debba avere un luogo di ricovero mezzi sul territorio del Comune di Lonate Pozzolo e/o Ferno.

# PENALITA’

La non corretta esecuzione di ogni intervento comporterà una penale che sarà computata in proporzione al danno o disservizio causato, e comunque non inferiore a € 200,00  (diconsi euro duecento).

Il mancato intervento o ritardo non giustificato alla chiamata comporterà una penale che sarà computata in proporzione al danno o disservizio causato e comunque non inferiore a € 300,00 (diconsi euro trecento).

# Verifiche delle esecuzioni

Le prestazioni relative al servizio di sgombero neve e spargimento sale di cui all’Articolo 1 dovranno essere eseguite a regola d’arte, secondo le regole della buona tecnica ed il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. A conclusione di ogni singola prestazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio SAP una nota relativa ai servizi svolti e successivamente verranno eseguite le necessarie verifiche in contraddittorio tra le parti.

Al fine di una precisa rendicontazione dei percorsi effettuati, tutti i mezzi utilizzati per il servizio sgombero neve e spargimento sale dovranno essere dotati di apparecchiatura GPS. I tracciati dei percorsi effettuati e i report indicanti date, km, tempi di attività e di sosta dovranno essere consegnati a SAP unitamente alle singole bolle di intervento.

# RESPONSABILITA’

L’appaltatore risponderà personalmente dei danni causati a persone o cose dal proprio mezzo meccanico ..

# SERVIZI COMPLEMENTARI

Il servizio spargisale sarà computato in economia secondo le tariffe orarie fissate in fase di contratto.  Gli eventuali servizi di pulizia manuale di alcuni tratti di marciapiede e di vialetti, saranno anch’essi computati in economia secondo le tariffe orarie fissate con la ditta appaltatrice.

Dette prestazioni saranno ordinate alle Ditte appaltatrici telefonicamente e/o per iscritto di volta in volta dal Responsabile del Servizio neve. Di dette prestazioni la Ditta esecutrice dovrà presentare regolare bolla all’ Ufficio SAP; in difetto non sarà riconosciuto alcun compenso.

I servizi di caricamento con pale meccaniche e trasporto con autocarri del sale sono a carico della ditta appaltatrice.